| POST(hex) | OPIS |
| --- | --- |
| 01-02 | zarezerwowane |
| C0 |

inicjalizacja standardowych urz¹dzeñ

-kontroler DMA (8237)

-programowany kontroler przerwañ (8259)

-timer (8254)

| -uk³ad RTC |
| --- |
| 04 | zarezerwowane |
| 05-06 | test kontrolera klawiatury |
| 07 | zarezerwowane |
| 08 | test zapisu pamiêci CMOS |
| C1 | autodetekcja pamiêci DRAM i Cache |
| C5 | kopiowanie pamiêci BIOS do pamiêci RAM |
| 08 | test pocz¹tkowego 256K pamiêci DRAM |
| 09 | inicjalizacja pamiêci Cache |
| 0A | inicjalizacja wektorów przerwañ oraz identyfikacja procesora |
| 0B | weryfikacja zegara RTC, baterii oraz inicjalizacja PnP |
| 0C | inicjalizacja danych pamiêci BIOS |
| 0D | inicjalizacja Chipsetu, wybór szybkoœci zegara procesora oraz inicjalizacja karty graficznej |
| 0E | test pamiêci karty graficznej |
| 0F | test kana³u DMA 0 |
| 10 | test kana³u DMA 1 |
| 11 | test rejestru stron DMA |
| 12-13 | zarezerwowane |
| 14 | test 8254 |
| 15 | test 8259, kana³ 1 |
| 16 | test 8259, kana³ 2 |
| 17 | zarezerwowane |
| 19 | test pracy 8259 |
| 1F-29 | zarezerwowane |
| 30 | detekcja wielkoœci pamiêci podstawowej i rozszerzonej |
| 31 | test pamiêci podstawowej od 256K do 640K oraz test pamiêci rozszerzonej |
| 32 | programowanie uk³adu super I/O (COM, LPT, FDD) |
| 33-3B | zarezerwowane |
| 3C | ustawienie flagi wejœcia do SETUP |
| 3D | inicjalizacja klawiatury oraz myszki PS2 |
| 3E | w³¹czenie pamiêci CASCH poziomu 2 |
| 3F-40 | zarezerwowane |
| BF | programowanie pozosta³ych uk³adów Chipsetu |
| 42 | inicjalizacja dysku FDD |
| 43 | inicjalizacja kontrolera twardego dysku |
| 44 | zarezerwowane |
| 45 | inicjalizacja portów szeregowych, równoleg³ych i koprocesora |
| 46-4D | zarezerwowane |
| 4E | w przypadku wykrycia jakichœ b³êdów czekanie by u¿ytkownik nacisn¹³ klawisz F1 |
| 4F | gdy jest za³o¿one has³o czekanie na jego wprowadzenie |
| 50 | ponowny zapis do pamiêci CMOS |
| 51 | zarezerwowane |
| 52 |

1.	inicjalizacja pamiêci ROM kart ISA

2.	inicjalizacja kart PCI

3.	inicjalizacja kart PnP

4.	programowanie pamiêci Shadow

5. inicjalizacja power management

53

1.	dla BIOS nie PnP inicjalizacja portów szeregowych i równoleg³ych

| 2. inicjalizacja timera |
| --- |
| 60 | ustawienie ochrony antywirusowej |
| 61 |

1.	ostatnie inicjalizacje Chipsetu

| 2. pokazanie tabeli konfiguracji |
| --- |
| 62 | programowanie stanu klawiatury |
| 63 |

1.	kasowanie u¿ywanej pamiêci

| 2. bootowanie systemu przerwaniem INT-19H |
| --- |
| FF | przekazanie kontroli do systemu operacyjnego |

Karta diagnostyki pracy komputera POST-test.

Po w³¹czeniu komputera, zanim uruchomiony zostanie system operacyjny z dysku, BIOS komputera (podstawowy system wejœcia wyjœcia) inicjalizuje poszczególne podzespo³y komputera, oraz przeprowadza ich diagnostykê.

Mechanizm jest nastêpuj¹cy: Przed testowaniem danego urz¹dzenia BIOS wpisuje jego numer do pamiêci pod adres 80H. Po prawid³owym przetestowaniu urz¹dzenia, przechodzi dalej. W przypadku z³ego funkcjonowania uk³adu BIOS zawiesza dalsz¹ pracê. Dzia³anie karty polega na przechwytywaniu tego zapisu  i pokazaniu go na wyœwietlaczu heksadecymalnym. Prawid³owe przejœcie ca³ego testu sygnalizowane jest na wyœwietlaczu wartoœci¹ FF. Jeœli przez d³u¿szy czas wskazywana jest inna wartoœæ to sprawdzamy w poni¿szej tabeli który z uk³adów komputera jest uszkodzony. Jeœli na wyœwietlaczu ca³y czas jest wartoœæ 00 to uszkodzony jest procesor lub pamiêæ ROM w której jest zapisany BIOS. Karta wyposa¿ona jest równie¿ w diody LED monitoruj¹ce napiêcia zasilaj¹ce komputer: +12V, -12V +5V i + 3,3V. Uwaga: na niektórych p³ytach g³ównych nie jest wyprowadzone napiêcie 3,3V i pomimo nie œwiecenia tej diody komputer mo¿e pracowaæ prawid³owo.

Tabela kodów POST:

www.arco.pl